Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация  «Алтайские строители»

Стандарт организации

Система стандартизации

Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация  «Алтайские строители»

Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции и капитального ремонта

СТО 004 СРО 1.2-2013

(с изменениями 1,2,3,4)

Издание официальное

Барнаул 2022

УТВЕРЖДЕНО: Общим собранием Ассоциации СРО АС,  протокол № 2 от 26 декабря 2008 г

УТВЕРЖДЕНО: с изменениями решением Общего собрания Ассоциации СРО АС Протокол № 1 от 20 февраля 2013 г.

УТВЕРЖДЕНО: с изменениями решением Общего собрания Ассоциации СРО АС Протокол № 2 от 7 июня 2017 г.

УТВЕРЖДЕНО: с изменениями решением Общего собрания Ассоциации СРО АС Протокол № 1 от 28 апреля  2021 г.-

УТВЕРЖДЕНО: с изменениями решением Совета Ассоциации СРО АС Протокол №31 от 27.09.2022 г.

СТАНДАРТ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН:  Ассоциацией региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация  «Алтайские строители»

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: Решением Общего собрания членов  Ассоциации СРО АС – протокол №  2 от 26.12.2008г.

Введение

Настоящий стандарт разработан в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона №315 ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и Федерального закона №184-ФЗ «О техническом регулировании».

Целью разработки данного стандарта является обеспечение достижения целей и задач саморегулируемых организаций в области строительства, установленных Градостроительным кодексом РФ.

1. Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие правила и требования к производству строительно-монтажных работ и продукции, используемой при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений.

1.2 Настоящий стандарт обязателен для всех членов  Ассоциации СРО АС.

2. Общие требования к строительным работам

2.1. Выполнение работ по   строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитальньного строительства, а также по осуществлению строительного контроля должно вестись в соответствии с проектной документацией, утвержденной в установленном порядке, требованиями технических регламентов, устанавливающих требования к осуществлению строительства и строительной продукции, требованиями национальных стандартов и сводов правил, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и  утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2022г. № 914, а также требованиями стандартов на процессы работ по строительству, утвержденных  национальным объединением строителей НОСТРОЙ и Ассоциацией СРО АС.

2.2. Применение на добровольной основе действующих национальных стандартов и сводов правил является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов.

2.3. Уровень обеспечения требований безопасности не может быть ниже уровня требований, определенных федеральными нормативными документами.

2.4. В случае если требуется отступление от требований, установленных действующими национальными стандартами и сводами правил, а также,  если недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство зданий или сооружений осуществляется в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2.5. При осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства должен в полном объеме осуществляться строительный контроль, должна своевременно оформляться исполнительная документация, должна быть создана система контроля качества на предприятии.

3. Требования к продукции, используемой в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте

3.1. Используемая в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте продукция (материалы, конструкции, изделия и тд.) должна соответствовать требованиям проектной документации,  действующих национальных стандартов, иметь декларацию производителя о соответствии или сертификат соответствия и другие документы подтверждающие требуемое качество.

3.2. При выполнении работ, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, используемая продукция должна  быть подвергнута входному контролю, а при необходимости лабораторным испытаниям, с целью подтверждения качества и соответствия требованиям проектной документации.

3.3. При применении новых строительных материалов, изделий (конструкций) или технологий, не регламентируемых действующими нормативными документами необходимо провести подтверждение их технической пригодности в установленном в Российской Федерации порядке.